## Slide 1: Eingebettete System Projektarbeit
ePuck Steuerung vie Bluetooth
Florian Grützmacher,
Simeon Wiedenmann

## Slide 2: ePuck Roboter
mobiler Roboter für Lehre
open hardware
onboard software open source
Technische Details:
640x480 VGA Kamera
3D accelerometers
3 Mikrofone
1 Lautsprecher
Bluetooth
Infrarot
8 KB RAM
114 KB Flash
2 Schrittmotoren
70 mm Durchmesser
50 mm Höhe
200g Gewicht
12 cm/s Speed
2h autonome Versorgung

## Slide 3: ePuck Projektaufgabe
Aufbau einer Bluetooth RFCOMM Verbindung zum ePuck
Steuerung des ePucks über serielle Schnittstelle anhand Herstellerdokumentation
Userinterface zur Steuerung des ePucks
klassisches Client-Server Modell
  Client: Notebook/ Android-Gerät
  Server: ePuck
2 Steuermöglichkeiten
  USB Controller
  Andriod-Gerät
Aufgabe:
Lösung:

## Slide 4: ePuck Projekt
// request socket
s = socket(AF_BLUETOOTH, SOCK_STREAM, BTPROTO_RFCOMM);
Lösungsdetails:
Quellcode in drei Funktionen
  main
  eventloop
  Joystick_Info
Verteilte Versionsverwaltung mittels GIT
GitHub – Webbasierter Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte
Adressfamilie: AF_BLUETOOTH
Sockettype: SOCK_STREAM
Protocol: BTPROTO_RFCOMM

## Slide 5: ePuck Client: main
bt_destination_address festlegen & Format checken
Socket erstellen
connect 2 Server & send messages
  initial dummies
  Standartgeschwindigkeit
  1 sec LEDs blinken lassen
  Flashlight ausmachen
polling Schleife für USB Controller Befehle
Verbindung beenden per JoyStick
  Rädergeschwindigkeit = 0
  Licht aus
  Sound aus
  LED‘s aus
Ausgabe „bye“
Speicher freigeben
Bluetoothverbindung beenden: close(s)

## Slide 6: ePuck Client: eventloop
Sounds abspielen
Variablen setzen für:
  Geschwindigkeit Rad Links
  Geschwindigkeit Rad Rechts
  LED Status
  Flashlight Status
  Gang
Räder anhalten
  ButtonUp – Event
neue Status senden
  Geschwindigkeit der Räder
  LED Zustände
  Flashlight Zustand
Zum Polling der JoyStick Befehle

## Slide 7: ePuck Client: Joystick_Info
Suche nach Joysticks
gibt Anzahl gefundener Joysticks aus
ggf. Fehlermeldung
  "Kann Joystick %d nicht öffnen“
Ausgabe /* Informationen zum Joystick */
printf ("Joystick %d\n", i);
printf ("\tName: %s\n", SDL_JoystickName(i));
printf ("\tAxen: %i\n", SDL_JoystickNumAxes(js));
printf ("\tTrackballs: %i\n", SDL_JoystickNumBalls(js));
printf ("\tButtons: %i\n",SDL_JoystickNumButtons(js));
Allgemeine Infos und Verbindung zu Joystick

## Slide 8: ePuck Befehle
d,X,Y //drive, left wheel with speed X, right wheel with speed Y
//Maximum for X,Y = 1000
- f,1 //turning on the flashlight
- f,0 //turning of the flashlight
- l,X,1 //turning on LED number X 1 <= X <= 8
- l,X,0 //turning off LED number X
- l,9,1 //turning on all LEDs
- l,9,0 //turning off all LEDs
- t,0 //stop sounds
- t,X //plays sound X, for 1<=X<=5

## Slide 9: ePuck Steuerung

## Slide 10
DEMO